Znak:...............................                                                      .....................................................

/miejscowość / data /

WARUNKI MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA DLA USTALENIA

ILOŚCI BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY

Dotyczy: opomiarowania wody na podlewanie ogrodu na posesji przy ul. ...................................

………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na wystąpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków lub ilości bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniona wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza.

Poniżej określamy warunki montażu dodatkowego wodomierza odliczającego  ( na polewanie ogrodu ):

1.Należy przedłożyć do zaakceptowania w ZWiK Spółka z o.o. uproszczoną dokumentację

dotyczącą montażu wodomierza odliczającego zawierającą:

- dane odbiorcy usług wraz z lokalizacją nieruchomości na mapie sytuacyjno- wysoko-

ściowej,

- charakterystykę poboru wody i udokumentowanie jej bezpowrotnego zużycia

( powierzchnie terenów zielonych),

- rysunek instalacji wod. – kan. obiektu z zaznaczonym miejscem montażu wodomierza

na podlewanie ogródka,

- niniejsze warunki.

2.Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób

uniemożliwiający jej pobór dla innych celów.

3.Wodomierz odliczający musi posiadać zatwierdzenia typu Głównego Urzędu Miar oraz

odnawiana cechę legalizacji ( dla wodomierza do wody zimnej o minimalnym strumieniu objętości q p < 10 m3 / h – co 61 miesięcy ).

4.Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu,

demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza.

5. Dla dodatkowych wodomierzy odliczających wymagane jest stosowanie prostych

odcinków o średnicy rury równej średnicy nominalnej wodomierza DN o długości:

- 6 x DN      - przed wodomierzem

- 3 x DN      - za wodomierzem.

6. Wodomierz powinien być wbudowany, tak aby jego liczydło ( tarcza odczytowa )

znajdowało się na poziomie nie wyższym niż 1.8 m nad posadzką, w takiej pozycji aby

jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.

Za wodomierzem głównym należy zastosować, zgodnie z obowiązującymi normami,

zawór zwrotny antyskażeniowy.

7. Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez  ZWiK dokumentacji

dotyczącej lokalizacji wodomierza.

8. Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej

usługi w tym zakresie do ZWiK.

9. Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić do ZWiK  w celu sprawdzenia prawidłowości

zainstalowania i oplombowania urządzenia.

10. Utrata ważności legalizacji, zerwania plomb lub wykorzystywania wody w sposób tworzący

ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.

11. Odliczenie za ścieki wg wskazań dodatkowego wodomierza będzie możliwe w okresie wegetacji

roślin, tj. od 15.04 do 15. 09. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. Dz. U.

02.8.70. ).

12. Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie dodatkowej.

Niniejsze warunki pozostają ważne przez okres dwóch lat i należy je załączyć do przedkładanej dokumentacji.

Otrzymują: