Załącznik do warunków montażu dodatkowego wodomierza

OGÓLNE  WARUNKI  MONTAŻU  DODATKOWEGO WODOMIERZA  DLA         	       USTALENIA  ILOŚCI  BEZPOWROTNIE  ZUZYTEJ  WODY

1. Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych

ścieków, może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieru-

chomości do sieci/odbiorcy usług, w następujących przypadkach:

a) zużywanie wody do celów produkcyjnych i / lub technologicznych, jako surowca

nie tworzącego ścieków,

b) gdy na terenie odbiorcy usług znajdują się trwałe i zagospodarowane obiekty

wymagające do ich użytkowania bezpowrotnego zużycia wody,

c) gdy odbiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości dla celów

ogrodniczych.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 zostanie uwzględniony jeżeli:

a) dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą

wyodrębnionej oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie udokumentowane

w dokumentacji projektowej przez odbiorcę usług, że zużywana woda nie trafia

z powrotem do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa.

b) oddzielna instalacja wodociągowa dla dostarczania wody przeznaczonej do

bezpowrotnego zużycia zostanie wykonana w sposób trwały zgodnie z aktualną

normą dotyczącą projektowania instalacji wodociągowej.

3. Wodomierz dla pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody może być instalowany:

a) jako dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym z wodomierzem

głównym,

b) jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej.

4. Parametry techniczne, miejsce i sposób montażu wodomierza dodatkowego montowanego

jako wodomierz główny w układzie równoległym do wodomierza głównego oraz  jako

dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej, muszą zostać uzgodnio-

ne z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz wykonane zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami i normami.

5. Na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług

w sprawie odliczania ilości bezpowrotnie zużytej wody, w rozliczeniach ilości odprowa-

dzanych ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wydaje informację

techniczną.

6. W celu uzyskania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci i montażu dodatkowych

wodomierzy osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci opracowuje

dokumentację projektową przyłączy wodociągowych i/lub przyłączy kanalizacyjnych

z uwzględnieniem montażu dodatkowych wodomierzy, a odbiorca opracowuje uprosz-

czoną dokumentację projektową montażu dodatkowych wodomierzy.

7. W przypadku budynków mieszkalnych uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody

w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków jest możliwe po przedstawieniu przez

odbiorcę usług dokumentacji powykonawczej do montażu dodatkowego wodomierza na

wewnętrznej instalacji wodociągowej.

8. Po wykonaniu instalacji wodociągowej, zabudowy zestawu wodomierzowego i po monta-

żu dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej, Zakład

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. dokonuje kontroli w celu stwierdzenia zgodności

wykonania z zaopiniowaną dokumentacją projektową lub dokumentacja powykonawczą.

9. W przypadku zamontowania dodatkowego wodomierza głównego w układzie równole-

głym zabudowa zestawu wodomierzowego podlega odbiorowi.

10. Dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym stanowi własność Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., natomiast dodatkowy wodomierz instalowany na

wewnętrznej instalacji wodociągowej stanowi własność odbiorcy usług.

11. Instalacja, eksploatacja, wymiana, legalizacja dla :

a) dodatkowych wodomierzy głównych w układzie równoległym – należą do Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Mrągowie.

b) dodatkowych wodomierzy instalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej –

należą do odbiorcy usług.

12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zakłada plomby na zestawie wodomie-

rzowym wodomierza dodatkowego.

13. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej dla celów zamontowania wodo-

mierza dodatkowego obciążają w całości odbiorcę usług.

14. Odczytów wskazań wodomierza dodatkowego dokonuje Zakład Wodociągów i  Kanliza-

cji Spółka z o. o. w Mrągowie.

15. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, za okres niesprawności, do czasu

wymiany  lub naprawy wodomierza, nie będzie odliczana ilość zużytej  wody od  ilości

odprowadzonych  ścieków.

16. Za rozliczenia wskazań dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągo-

wej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  pobiera opłaty.