Znak:...............................                                                                            .....................................................

/miejscowość / data /

Załącznik do warunków montażu dodatkowego wodomierza

OGÓLNE  WARUNKI  MONTAŻU  DODATKOWEGO WODOMIERZA  DLA  USTALENIA  ILOŚCI  BEZPOWROTNIE  ZUZYTEJ  WODY.

1. Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych

ścieków, może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do

sieci/odbiorcy usług, w następujących przypadkach:

a) zużywanie wody do celów produkcyjnych i / lub technologicznych, jako surowca  nie tworzącego ścieków,

b) gdy na terenie odbiorcy usług znajdują się trwałe i zagospodarowane obiekty wymagające do ich użytkowania bezpowrotnego zużycia wody,

c) gdy odbiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości dla celów ogrodniczych.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 zostanie uwzględniony jeżeli:

a) dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą wyodrębnionej

oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie udokumentowana w dokumentacji projektowej przez

odbiorcę usług, że zużywana woda nie trafia z powrotem do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa.

b) oddzielna instalacja wodociągowa dla dostarczania wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia

zostanie wykonana w sposób trwały zgodnie z aktualną normą dotyczącą projektowania instalacji

wodociągowej.

3. Wodomierz dla pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody może być instalowany:

a) jako dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym z wodomierzem głównym,

b) jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej.

4. Parametry techniczne, miejsce i sposób montażu wodomierza dodatkowego montowanego  jako wodomierz główny w układzie równoległym do wodomierza głównego oraz  jako  dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej, muszą zostać uzgodnione z Zakładem

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

5. Na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci/odbiorcy usług

w sprawie odliczania ilości bezpowrotnie zużytej wody, w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wydaje informację  techniczną.

6. W celu uzyskania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci i montażu dodatkowych wodomierzy osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci opracowuje dokumentację projektową przyłączy wodociągowych i/lub przyłączy kanalizacyjnych z uwzględnieniem montażu dodatkowych wodomierzy, a odbiorca opracowuje uproszczoną dokumentację projektową montażu dodatkowych wodomierzy

7. W przypadku budynków mieszkalnych uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków jest możliwe po przedstawieniu przez odbiorcę usług dokumentacji powykonawczej do montażu dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej.

8. Po wykonaniu instalacji wodociągowej, zabudowy zestawu wodomierzowego i po montażu dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. dokonuje kontroli w celu stwierdzenia zgodności wykonania z zaopiniowaną dokumentacją projektową lub dokumentacja powykonawczą.

9. W przypadku zamontowania dodatkowego wodomierza głównego w układzie równoległym zabudowa zestawu wodomierzowego podlega odbiorowi.

10. Dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym stanowi własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., natomiast dodatkowy wodomierz instalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej stanowi własność odbiorcy usług.

11. Instalacja, eksploatacja, wymiana, legalizacja dla :

a) dodatkowych wodomierzy głównych w układzie równoległym – należą do Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Mrągowie.

b) dodatkowych wodomierzy instalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej –

należą do odbiorcy usług.

12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zakłada plomby na zestawie wodomierzowym

wodomierza dodatkowego.

13. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej dla celów zamontowania wodomierza dodatkowego obciążają w całości odbiorcę usług.

14. Odczytów wskazań wodomierza dodatkowego dokonuje Zakład Wodociągów i  Kanalizacji

Spółka z o. o. w Mrągowie.

15. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, za okres niesprawności, do czasu

wymiany  lub naprawy wodomierza, nie będzie odliczana ilość zużytej  wody od  ilości

odprowadzonych  ścieków.

16. Za rozliczenia wskazań dodatkowego wodomierza na wewnętrznej instalacji wodociągowej, Zakład

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie pobiera opłaty.